## Slide 1
[课标 要求] | 1.举例说明日常生活中的某些食品是运用传统发酵技术生产的。 2.阐明发酵工程利用现代工程技术及微生物的特定功能，工业化生产人类所需产品。 3.举例说明发酵工程在医药、食品及其他工农业生产上有重要的应用价值。
第十单元 第1课时 传统发酵技术的应用、发酵工程及其应用
1.传统发酵技术的概念
2.泡菜、果酒、果醋制作的原理和流程
3.发酵工程的流程
4.啤酒发酵的工艺流程
5.发酵工程的应用

## Slide 2
发酵
发酵工程
发酵是指人们利用微生物，在适宜的条件下，将原料通过微生物代谢转化为人类所需的产物的过程。(教材P5 黑体字)
指利用微生物的特定功能，通过现代工程技术，规模化生产对人类有用的产品。 它涉及菌种的选育和培养，产物的分离和提纯等方面。（教材章前语）
原料
人类所需产物
适宜的条件
微生物代谢
(复杂分子)
(简单分子)
蛋白质、多糖
氨基酸、抗生素
发酵与发酵工程

## Slide 3
传统发酵技术
霉豆腐
醋
酱油
豆豉
泡菜
直接利用原材料中天然存在的微生物
前一次发酵保存下来的面团、卤汁等发酵物中的微生物
操作简单易上手
有利于传承文化
生产条件不易控制
容易受杂菌污染
生产效率低
一、传统发酵食品的制作
1.传统发酵技术

## Slide 4
让豆腐上长出毛霉
加盐
腌制
加卤汤
装瓶
密封
腌制
环境中
蛋白质
脂肪
小肽
氨基酸
甘油
脂肪酸
+
+
酵母、曲霉和毛霉等多种微生物(毛霉起主要作用)
创造毛霉生长环境
防止杂菌污染，避免豆腐的腐败
由酒及各种香辛料置成，抑制微生物的生长同时增加风味和口感
2.腐乳的制作
一、传统发酵食品的制作

## Slide 5
菌种名称 | 生物分类 | 代谢类型 | 适宜温度 | 繁殖方式 | 发酵对氧的需求
乳酸菌 |  |  |  |  | 
酵母菌 |  |  |  |  | 
醋酸菌 |  |  |  |  | 
真核生物
异养
兼性厌氧
出芽生殖
前期需氧，
后期不需氧
原核生物
异养需氧
30—35℃
二分裂
一直需氧
原核生物
异养厌氧
二分裂
密闭厌氧
18—30℃
18—20℃
原理
过程
C2H5OH+O2→CH3COOH（醋酸）+H2O+能量
酶
②-1酵母菌先在有氧条件下大量繁殖
②-2再在无氧条件下进行酒精发酵
C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O+能量
酶
C6H12O6 →2C2H5OH（酒精）+2 CO2+能量
酶
③-1醋酸菌在氧气、糖源充足时,将糖分解成醋酸
C6H12O6+2O2→2CH3COOH+2CO2+2H2O+能量
酶
③-2当缺少糖源时，将乙醇变为乙醛，再将乙醛变为醋酸
①乳酸菌在无氧条件下将糖分解成乳酸
C6H12O6 →2C3H6O3（乳酸）+能量
酶
3.制作原理
一、传统发酵食品的制作

## Slide 6
用清水和食盐配制质量百分比为5%-20%的盐水，并将盐水煮沸，冷却待用；
4.泡菜的制作
将冷却好的盐水缓缓倒入坛中，使盐水没过菜料，盖好坛盖；
配制盐水
原料处理、蔬菜装坛
加盐水
封坛发酵
向坛盖边缘的水槽中注满水，并在发酵过程中注意经常向水槽中补充水；
根据室内温度控制发酵时间；
将新鲜蔬菜洗净，切成块状或条状，混合均匀，晾干后装入泡菜坛内；装至半坛时，加入蒜瓣、生姜及其他香辛料，继续装至八成满；
过高：乳酸发酵受抑制，泡菜风味差；
过低：杂菌易繁殖，导致泡菜变质。
杀菌除氧
创造无氧环境
在泡菜发酵初期，酵母菌等较为活跃，发酵产物中有较多的CO2，防止发酵液溢出坛外；
防止因装太满使盐水未完全淹没菜料而导致菜料变质腐烂；
同时留有一定空间，也更方便拿取泡菜。
一、传统发酵食品的制作

## Slide 7
泡菜发酵过程中，乳酸菌、乳酸和亚硝酸盐的含量变化
时期 | 乳酸菌 | 乳酸 | 亚硝酸盐
发酵前期 |  |  | 
发酵中期 |  |  | 
发酵后期 |  |  | 
变化曲线 |  |  | 
少（O2抑制乳酸菌活动）
少
增加（硝酸盐还原菌的作用）
最多（乳酸菌比其他杂菌更耐酸。乳酸积累，抑制其他菌活动）
增多
达到最多后开始下降（硝酸盐还原菌受抑制，部分亚硝酸盐被分解）
减少（乳酸积累，pH下降，抑制乳酸菌活动）
继续增多，
最后保持稳定
下降至保持相对稳定（硝酸盐还原菌被完全抑制）

## Slide 8
5. 果酒和果醋
将发酵瓶、榨汁机等器具用洗洁精清洗干净，并用体积分数为70%的酒精消毒，晾干备用;
用榨汁机榨取葡萄汁，将葡萄汁装入发酵瓶（注意：要留有大约1/3的空间），盖好瓶盖;
将温度控制在18-30℃进行发酵，在发酵过程中，
每隔12h左右将瓶盖拧松一点（注意：不是打开瓶盖），此后再拧紧瓶盖。
发酵时间为10-12d。可通过从发酵瓶口取样来对发酵的情况进行检测。
取新鲜葡萄，用清水冲洗1-2次，再去除枝梗和腐烂的籽粒，沥干;
去除表面灰尘、污物
避免葡萄破损，
减少被杂菌污染的机会
先让酵母菌进行有氧呼吸，快速繁殖，耗尽O2后，再进行酒精发酵；
防止发酵过程中产生的CO2造成发酵液溢出。
防止野生菌种数量减少，影响发酵
排出气体
防止杂菌污染
器具消毒
冲洗葡萄
榨汁装瓶
果酒发酵
果醋发酵
当葡萄酒制作完成后，打开瓶盖，盖上一层纱布，进行葡萄醋的发酵。发酵温度为30-35℃，时间为7-8d。
空气中的醋酸菌会进入果酒发酵液中大量繁殖
一、传统发酵食品的制作

## Slide 9
重难盲点·讲练疏通
果酒制作发酵装置及各部件的作用

## Slide 10
1.下列有关泡菜制作的叙述错误的是（ ）
A.发酵是利用微生物生产所需代谢产物的一种生产方式，通常说的乳酸菌发酵是厌氧发酵。
B.乳酸菌是严格厌氧菌，无氧呼吸产物是乳酸与CO2。
C.乳酸菌与酵母菌在结构上的主要差异是前者没有核膜、核仁。
D.腌制泡菜时的温度、食盐用量和发酵时间均会影响泡菜的品质。
E.泡菜坛的选择、发酵过程中坛沿要注满水都有利于泡菜的无氧发酵
F.泡菜制作过程可以随时取出食用不同酸味的泡菜。
G.制作泡菜过程中，有机物的干重和种类将减少。
H.在发酵过程中，杂菌数目的减少使乳酸菌与杂菌的种间竞争减弱，因此乳酸菌数目一直增多
BFGH
对位练习

## Slide 11
2.下列有关果酒和果醋制作的叙述错误的是（ ）
A.在葡萄酒的自然发酵中，需要人工添加酵母菌种
B.在果酒发酵后期，拧开瓶盖的间隔时间可延长
C.果醋发酵时，发酵液产生的气泡量明显少于果酒发酵时
D.果酒发酵时，每日放气需迅速，避免空气回流入发酵容器
E.乙醇既可作为醋酸发酵的底物，又可以抑制杂菌繁殖
F.果酒发酵接入醋酸杆菌进行果醋发酵后，应适当升高发酵温度
G.红葡萄酒中的红色是红葡萄皮中的色素进入发酵液产生的。
H.酵母菌和醋酸杆菌均以有丝分裂的方式进行增殖
ADH
对位练习

## Slide 12
3.安徽徽州毛豆腐是通过人工接种法，使豆腐表面生长出一层白色绒毛，其中主要的微生物是毛霉。豆腐经过发酵后所含的植物蛋白转化成多种氨基酸，经烹饪后味道鲜美。有关说法错误的是（ ）
A.毛霉产生的蛋白酶和肽酶可将蛋白质最终转化为氨基酸
B.豆腐可以看作给毛霉生长提供营养物质的培养基
C.腐乳制作时，外部的“皮”是细菌繁殖形成的
D.毛霉菌与乳酸菌的区别是前者有成形的细胞核
C
对位练习

## Slide 13
5.奶酪是某些游牧民族的传统发酵制品，与常见的酸牛奶相似，都是通过发酵过程制作，但奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体，营养价值丰富。相关叙述正确的是
A.发酵前需对原料（牛奶）、发酵罐等进行煮沸消毒
B.发酵过程中需要定时排气，避免发酵罐压力过大导致发酵液溢出
C.发酵过程中可通过添加适量抗生素，避免发酵过程受到杂菌污染
D.发酵结束后压制成块的软奶酪含水量越高越易受到杂菌污染而变质
4.（2021·浙江）用白萝卜制作泡菜的过程中，采用适当方法可缩短腌制时间。下列方法中错误的是（ ）
A.将白萝卜切成小块 B.向容器中通入无菌空气
C.添加已经腌制过的泡菜汁 D.用沸水短时处理白萝卜块
D
B
对位练习

## Slide 14
发酵工程
指利用微生物的特定功能，通过现代工程技术，规模化生产对人类有用的产品。 它涉及菌种的选育和培养，产物的分离和提纯等方面。（教材章前语）
大规模生产发酵产品
对发酵原理的认识
微生物纯培养技术建立
密闭式发酵罐设计成功
严格控制环境条件(温度、pH、溶解氧、压强、营养物、泡沫等)
微生物的特定功能
现代化工程技术
二、发酵工程及其应用

## Slide 15
在青霉素生产过程中如果有杂菌污染，某些杂菌会分泌青霉素酶，将青霉素分解掉。
生产柠檬酸
生产啤酒
生产味精
黑曲霉
啤酒酵母
谷氨酸
棒状杆菌
在菌种确定之后，要选择原料制备培养基。在生产实践中，培养基的配方要经过反复试验才能确定。
接种
选育菌种
制备培养基
扩大培养
灭菌
发酵罐内发酵
分离、提纯产物
获得产品
性状优良的菌种可以从自然界中筛选出来，也可以通过诱变育种或基因工程育种获得。
工业发酵罐的体积一般为几十到几百立方米，接入的菌种总体积需要几立方米到几十立方米。所以，在发酵之前还需要对菌种进行扩大培养
发酵工程中所用的菌种大多数是单一菌种，一旦有杂菌污染，可能导致产量大大下降。因此，培养基和发酵设备都必须经过严格的灭菌。
现代发酵工程使用的大型发酵罐均有计算机控制系统，能对发酵过程中的温度、pH、溶解氧、罐压、通气量、搅拌、泡沫和营养等进行监测和控制；还可以进行反馈控制，使发酵全过程处于最佳状态。
这是发酵工程的中心环节。在发酵过程中，要随时检测培养液中微生物的数量、产物的浓度等，以了解发酵进程。还要及时添加必需的营养组分，要严格控制温度、pH和溶解氧等发酵条件。
环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖，而且会影响微生物代谢物的形成。
如果发酵产品是微生物细胞本身，可在发酵结束之后，采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥，即可得到产品。如果产品是代谢物，可根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得产品。
1.发酵工程的基本环节
二、发酵工程及其应用

## Slide 16
2.啤酒的工业化生产流程
发芽
焙烤
碾磨
糖化
蒸煮
发酵
主发酵
冷却
大麦种子发芽，释放淀粉酶。
加热杀死种子胚但不使淀粉酶失活。
将干燥的麦芽碾磨成麦芽粉。
淀粉分解，形成糖浆。
产生风味组分，终止酶的进一步作用，并对糖浆灭菌。
酵母菌将糖转化为酒精和CO2。
杀死啤酒中的大多数微生物，延长它的保存期。
消毒
终止
后发酵
过滤
过滤、调节、分装啤酒进行出售。
二、发酵工程及其应用

## Slide 17
  产物专一
  生产条件温和
  原料来源丰富且价格低廉
  废弃物对环境污染小且容易处理
发酵工程的特点
  在食品工业上的应用
  在医药工业上的应用
  在农牧业上的应用
  在其他方面的应用
发酵工程的应用
二、发酵工程及其应用

## Slide 18
食品添加剂
酶制剂
抗生素、干扰素、胰岛素等
嗜热菌、嗜盐菌可以用来生产洗涤剂，嗜低温菌有助于提高热敏性产品的产量。
二、发酵工程及其应用
3.发酵工程的应用

## Slide 19
(1)在发酵工程中，可通过诱变育种、基因工程育种获得菌种( )
(2)分离、提纯酵母菌发酵生产的单细胞蛋白，可采用过滤、沉淀等方法( )
(3)在连续培养过程中补充的同种培养液和空气须先灭菌( )
(4)乳酸菌可以代替酵母菌用于乙醇的生产( )
(5)发酵罐中微生物的生长繁殖、代谢物的形成速度都与搅拌速度有关( )
(6)单细胞蛋白是从微生物细胞中提取出来的( )
√
√
√
×
√
×

## Slide 20
(2018·江苏卷)某高校采用如图所示的发酵罐进行葡萄酒主发酵过程的研究，下列叙述错误的是( )
B
A.夏季生产果酒时，常需对罐体进行降温处理
B.乙醇为挥发性物质，故发酵过程中空气的进气量不宜太大
C.正常发酵过程中罐内的压力不会低于大气压
D.可以通过监测发酵过程中残余糖的浓度来决定何时终止发酵
对位练习

## Slide 21
2.啤酒是以麦芽汁为原料，经酿酒酵母发酵制得。传统啤酒酿造过程中，发酵在敞开式发酵池中进行，麦芽汁中接入酵母后通入大量无菌空气，之后会产生大量气体翻腾逸出，在麦芽汁表面形成25～30 cm厚的气泡层(泡盖)，然后停止通气，进入静止发酵阶段。一段时间后可得啤酒。下列说法错误的是
A.用赤霉素溶液浸泡大麦种子可以有效促进α-淀粉酶合成，增加麦芽汁
中可发酵糖的含量
B.静止发酵阶段酵母菌主要进行无氧呼吸
C.泡盖的形成是由于酵母菌有氧呼吸产生CO2，能将麦芽汁与空气隔绝
D.麦芽汁仅能为酿酒酵母的发酵过程提供碳源和水
D
对位练习

## Slide 22
3．下图所示为发酵工程生产产品的流程图，据图回答，下列问题：
(1)若能生产人生长激素的工程菌是通过①培育的，①应该是____________；若高产青霉素菌种是通过②培育的，②应该是________。
(2)根据培养基的用途，可以将它们分为________培养基和________培养基。各种培养基的具体配方不同，但一般都含有_______________________等营养成分。培养基在使用之前要用____________进行灭菌。
(3)整个过程的中心环节是____________，在该时期要
随时取样检测培养基中的_________________等。
同时，要严格控制________________等发酵条件，
因为环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖，而且
会影响微生物________的形成。
基因工程育种
诱变育种
选择
鉴别
碳源、氮源、水、无机盐
高压蒸汽灭菌法
发酵罐内发酵
微生物数量、产物浓度
溶解氧、pH和温度
代谢物
对位练习
P333

## Slide 23
(4)在发酵过程中要不断搅拌的目的是①______________________________；②__________________________________________________________。
(5)发酵产品分离、提纯时要根据产品的类型不同选择合适的方法。如果发酵产品是菌体本身，常常采用________等方法分离、提纯；如果发酵产品是微生物的代谢物，可根据________采取适当的方法分离、提纯。
增加溶氧量
使菌种与培养液充分接触，提高原料的利用率
过滤、沉淀
产物的性质
对位练习
P333